Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265145.500.000004 | 120003193 | Вольтамперфазометр | Вольтамперфазометр может применяться при комплексных испытаниях защит генераторов, трансформаторов, линий, в цепях трансформаторов тока, а также прибор служит для определения последовательности чередования фаз в трехфазных системах с номинальным междуфазным напряжением в диапазоне от100 до 380В. Вольтамперфазометр обеспечивает измерение:- напряжения постоянного тока;- действующего значения напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы;- частоты переменного тока;- угла сдвига фаз между напряжением и током;- угла сдвига фаз между напряжением и напряжением;- угла сдвига фаз между током и током; активной и реактивной мощности. Технические характеристики :Вид - цифровой; Тип - ВАФ-А; Количество измерительных каналов - 4.Основной комплект поставки:– измерительный блок – 1 шт.;– ИПТ 10 (измерительный и опорный)– 1 комплект;– ИПТ 300 (измерительный и опорный)– 1 комплект;– ИПТ 3000 (измерительный и опорный)– 1 комплект;– руководство по эксплуатации – 1 экз.;– формуляр РА1.007.003 ФО – 1 экз.;– набор аксессуаров;– щупы измерительные – 1 комплект;– набор измерительных щупов (универсальный) – 1 комплект;– USB кабель – 1 шт.;– адаптер питания;– элементы питания – 4 шт.;– сумка – 1 шт. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - Завод изготовитель - Страна происхождения - |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: _________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: ____________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Директор департамента МТС	____________________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор

департамента энергетики 	_____________________Имангалиев Г.Н.