Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265152.700.000027 | 120006752 | Манометр | Электронный автономный манометр серии PPS 25 с силикон-сапфировымдатчиком давления представляет собой скважинный инструмент с питанием отбатареи, предназначенный для измерения давления и температуры. Батареяобеспечивает автономную работу манометра PPS 25 в скважине в течениегода.Технические характеристики:Датчик Давления - Силикон-Сапфировый;Диапазон давления, МПа - до 140;Точность по Давлению, % - ± 0.03 Полная шкала;Разрешение по Давлению, % - 0.0003 Полная шкала;Дипазоны по Температуре, С - 125 (257 °F) / 150 °C (301 °F);Точность по Температуре, С - ± 0.5;Разрешение по Температуре, С - 0.01. Марка/модель - Завод изготовитель - Страна происхождения - |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ С ОДНОГО ИСТОЧНИКА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах:

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: ____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
| ГОСТ | ------------------ |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
| --------------------- | ------------------- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: _____________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Начальник отдела контрактов_______________ Султан Е.

Директор ДГиРМ                       _______________ Мекебаев Д Т