Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265145.200.000003 | 120008189 | Измеритель сопротивления заземления | Измеритель сопротивления заземления, метало связи и удельного сопротивления грунта ИС-20 предназначен для: измерения сопротивления элементов заземления трёх- или четырёхпроводным методом; измерения сопротивления метало соединений (метало связи) током свыше 200 мА при сопротивлении от 1 мОм (разрешение 1 мОм); измерения переменного тока частотой 50 Гц; определения непрерывности защитных проводников; вычисления удельного сопротивления грунта в Ом/м; качественной оценки состояния единичных заземлителей в многоэлементном заземлении путём определения процентного распределения токов между элементами без разрыва цепи заземлителей. Особенности:- микропроцессорное управление;- автоматический выбор диапазонов измерений;- возможность калибровки прибора на сопротивление измерительных проводов произвольной длины - при измерении по двухпроводной схеме;- высокоинформативный ЖК дисплей;- ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус;- Степень защиты - IP42;- встроенная память на 64 измерений;- автоматическое отключение питания;- индикация состояния внутреннего источника питания;- система защиты аккумулятора от перезаряда;- защита от неправильного включения; Технические характеристики: Диапазоны измерения сопротивления контура заземления:1- 999 мОм1,00-9,99 Ом;10,0 — 99,9 Ом;100 — 999 Ом;1 кОм — 9,99 кОм; Максимальный тестовый ток - 250 мА/128 Гц ;Погрешность, % - 3;Фильтрация помех, В - до 24;Измерение напряжения (амплитудное значение), В - 300;Измерение переменного тока частотой 50 Гц (с помощью клещей КТИ-10) - от1мА до 250 мА; Память - 40 измерений; Рабочая температура, С - от —15 °С до +55;Питание - аккумулятор 12 В или сеть 220 В/50 Гц; Габариты, мм - 120 х 250 х 40;Диапозон измерения сопротивления элементов заземления трёх- или четырёхпроводным методом, измерение сопротивления метало соединений(металл связи) током свыше 200 мА при сопротивлении от 1 мОм (разрешение1 мОм. Комплект поставки ИС-20 (полная комплектация с клещами и зондами)1. Измеритель ИС-20, шт. - 1;2. 12В 0.8 А/ч - аккумулятор (для ИС-20 и ИФН-200), шт. - 1;3. Адаптер для заряда аккумулятора, шт. - 1;4. РЛПА.301532.001 - струбцина, шт. - 1;5. Зажим, изолированный типа крокодил - для Е6-24, Е6-24/1, ИС-10 и ИФН-200, шт. - 2;6. Руководство по эксплуатации, шт. - 1;7. Сумка для переноски, шт. - 1;8. РАПМ.685442.003-01 - кабель синий, длиной 40 м. На катушке (для ИС-10), шт. - 1;9. РАПМ.685442.003 - кабель красный, длиной 40 м, на катушке (для ИС-10), шт. - 1;10. РЛПА.685551.002-1.5 - кабель измерительный красный 1,5 м (для Е6-24, ИС-10, ИФН-200), шт. - 1;11. РЛПА.685551.002-03-1.5 - кабель измерительный синий 1,5 м (для Е6-24, ИС-10, ИФН-200), шт. - 1;12. КТИ-10 - клещи токоизмерительные для ИС-10, шт. - 1;12. РЛПА.305177.004 - комплект штырей заземления, длина 1 м, с сумкой, 4шт., шт. - 1. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - Завод изготовитель - Страна происхождения - |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: _________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: ____________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Директор департамента МТС	____________________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор

департамента энергетики 	_____________________Имангалиев Г.Н.