Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 282511.300.000015 | 150002602 | Аппарат теплообменный | Теплообменник разборный из групп (серий) пластин, расположенных между неподвижной и подвижной плоскостями, и скрепленных между собой стержнями и удерживаются в нужной позиции с помощью двух направляющих. Пластины теплообменника, снабженные прокладками и скрепленные между собой, образуют минимальные зазоры и называются «каналы», где поток жидкости первичного и вторичного циклов идет независимо. Пластины из нержавеющей стали, что гарантирует высокий показатель коэффициента передачи и высокую устойчивость к коррозии. Рама из углеродистой стали. Толщина рам- в соответствии с рабочим давлением. Технические характеристики: Тип - пластинчатый; Количество пластин - 21; Температурный график, С - Т1/Т2/Т3/Т4 = 95/70/5/55; Производительность по нагреваемому контуру, м3/ч - 9; Мощность, кВт - 522. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - Завод изготовитель - Страна происхождения - |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: _________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: ____________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Директор департамента МТС	____________________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор

департамента энергетики 	_____________________Имангалиев Г.Н.