Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201462.110.000003 | 210009168 | Ацетон | Ацетон, чистый для анализа (ч.д.а.). Для проведения химических анализов по нефтепродуктам. Внешний вид: Жидкость -прозрачная, бесцветная, легковоспламеняющаяся с характерным запахом; Физические свойства: Растворяется в хлороформе, смешивается в любых соотношениях с водой, спиртом и эфиром. Формула эмпирическая: С3Н6О. Молекулярная масса - 58,08. Температура кипения, °С - 55,5-56,5; Плотность, г/см3 - 0,790-0,791. По физико-химическим показателям соответствует требованиям и нормам ГОСТ 2603-79: 1. Массовая доля ацетона (С3Н6О), %, не менее 99,75 2. Массовая доля спиртов (СН3ОН), %, не более 0,05 3. Массовая доля нелетучего остатка, %, не более 0,0005 4. Массовая доля кислот (СН3СООН), %, не более 0,0012 5. Массовая доля щелочей (NH3), %, не более 0,001 6. Массовая доля альдегидов (СН2О), %, не более 0,002 7. Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4 (О), %, не более 0,00006 8. Массовая доля воды, %, не более 0,20. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - Завод изготовитель - Страна происхождения - |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: _______________________________________________________

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: _________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: ___________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Приложение: Перечислить все Приложения при их наличии (графические, эскизные, табличные, в случае необходимости и применимости к данной закупке, опросный лист к технической спецификации прилагается, количество листов)

Директор ДМТС       _____________________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор ДГП          _____________________ Турумбетов С.Т.