Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265152.700.000019 | 210016402 | Манометр | Манометр пропановый 0-6кгс/см2 -предназначен для измерения давления пропана. Техническая характеристика: - корпус - сталь, окрашенная в красный цвет; - стекло – техническое; - материал механизма– латунь; - температура окружающей среды, 0С - от -50 до +60; - диаметр корпуса - 50 мм; - диапазон показаний, мПа - от 0 до 2,5; - класс точности - 2,5 - присоединительная резьба - М12х1,5; - масса, кг -0,15; Условия поставки: - сертификат качества; Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком). |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: 12 мес.

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: не требуется

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
|  | не требуется |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
|  | не требуется |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: __ не требуется

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Приложение: Перечислить все Приложения при их наличии (графические, эскизные, табличные, в случае необходимости и применимости к данной закупке, опросный лист к технической спецификации прилагается, количество листов)

Директор ДМТС             _______________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор ДМ                  _______________  Нуртазаев Б.З.

## Манометр пропановый ТМ 210 Р 0-6кгс/см2

Манометр пропановый ТМ 210 Р 0-6кгс/см2 с диаметром корпуса 50мм предназначен для измерения давления пропана, а так же не кристаллизующихся и не агрессивных по отношению к медным сплавам сред.

## Технические характеристики на манометр ТМ 210Р:

Рабочее давление: 0-6кгс/см2 (6атм=6бар=6кгс/см2=0.6МПа) 
Класс точности: 2.5 
Диаметр корпуса: 50мм 
Расположение штуцера: радиальное 
Температура окружающей среды: -50 +60 град С 
Температура рабочей среды: +150 град С 
Присоединительная резьба: М12х1.5 
Материал корпуса: сталь 
Материал механизма: латунь 
Степень защиты: IP40