Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 201111.250.000000 | 210017531 | Аргон | Аргон газообразный высокой чистоты используется в качестве газоносителя для газового хроматографа. Корпус баллона должен окрашиваться в серый цвет, на нем белой краской должна быть нанесена надпись: «АРГОН ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ». Под вентилем на специально неокрашенном месте клеймом наносится информация: -заводской номер баллона и дата первичной аттестации; -надпись: «Р 150 П 225»; -сведения о прошедших аттестациях баллона и о последней. Комплект каждого баллона состоит из: вентиля, колпака горловины, башмака, кольца. Должен соответствовать составу: Объемная доля аргона, не менее % - 99,998; Объемная доля кислорода, не более % - 0,0002; Объемная доля азота, не более % - 0,001; Объемная доля водяного пара, не более - 0,0003; Объемная доля СO2, не более % - 0,00002; Объемная доля метана, не более % - 0,0001; Объемная доля водорода, не более % - 0,0002; Баллоны с аргоном должны соответствовать ГОСТу 949-73. Объем одного баллона, литр - 40. |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: __________________________________________________________

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: _________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: ___________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Приложение: Перечислить все Приложения при их наличии (графические, эскизные, табличные, в случае необходимости и применимости к данной закупке, опросный лист к технической спецификации прилагается, количество листов)

Директор ДМТС       _____________________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор ДГП          _____________________ Турумбетов С.Т.