Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 281332.000.000303 | 210025302 | Пружина клапана | Пружина клапана СИН46 для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта. Каталожный номер СИН46.02.130.017П Условия поставки: - сертификат качества; Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком). |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: 12 мес.

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: не требуется

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
|  | не требуется |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
|  | не требуется |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: __ не требуется

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Приложение: Перечислить все Приложения при их наличии (графические, эскизные, табличные, в случае необходимости и применимости к данной закупке, опросный лист к технической спецификации прилагается, количество листов)

Директор ДМТС             _______________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор ДМ                  _______________  Нуртазаев Б.З.

Колпаки для газовых баллонов применяются для того чтобы защитить вентиль от разных повреждений, он также предохраняет его от загрязнений.