Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 231923.300.000120 | 210032231 | Бутылка | Бутылка лабораторная, предназначен для хранения химреактивов. Технические характеристики: Вид - коричневая; Вид - с винтовой крышкой; Объем, мл - 150; Резьба DIN, GL/GLS - 45; Нормативно-технический документ - ISO 4796-1. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - Завод изготовитель - Страна происхождения - |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: __________________________________________________________

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: _________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: ___________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Приложение: Перечислить все Приложения при их наличии (графические, эскизные, табличные, в случае необходимости и применимости к данной закупке, опросный лист к технической спецификации прилагается, количество листов)

Директор ДМТС       _____________________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор ДГП          _____________________ Турумбетов С.Т.