Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 089310.100.000005 | 210032579 | Хлорид натрия | Натрий хлористый (х.ч.) применяется в качестве вспомогательного реагента, при проведении анализов образцов на количественный и качественный состав. Натрий хлористый представляет собой бесцветные кристаллы или кристаллический порошок, легко растворим в воде. Технические характеристики: Формула - NaCl. Относительная молекулярная масса – 58,44; Массовая доля хлористого натрия (NaCl) в прокаленном препарате, %, не менее - 99,9; Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более - 0,005; Массовая доля потерь при прокаливании, %, не более - 0,5; Массовая доля общегоазота, %, не более - 0,0010; Массовая доля йодидов (I), %, не более - 0,001; Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более - 0,002; Массовая доля бария (Ва), %, не более - 0,003; Массовая доля железа (Fe), %, не более - 0,0002; Массовая доля магния (Mg), %, не более - 0,0010; Массовая доля мышьяка (As), %, не более - 0,00005; Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более - 0,0005; Массовая доля калия (K), %, не более - 0,010; Массовая доля кальция (Ca), %, не более - 0,002; рН раствора препарата с массовой долей 5 % - 5-8; Нормативно-технический документ - ГОСТ 4233-77 |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: __________________________________________________ _________________________________________________________________________________

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: _________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: ___________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Приложение: Перечислить все Приложения при их наличии (графические, эскизные, табличные, в случае необходимости и применимости к данной закупке, опросный лист к технической спецификации прилагается, количество листов)

Директор ДМТС       _____________________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор ДГП          _____________________ Турумбетов С.Т.