Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265164.300.000005 | 210032908 | Счетчик оборотов | "Механизм счета оборотов СО-66 представляет собой механическое устройство, используемое для подсчета оборотов, выполняемых определенным механизмом. Устройство успешно устанавливается и функционирует на разного типа машинах (механических, электрических, гидравлических), а также на промышленных установках и станках, где требуется контроль количества оборотов,выполняемых определенной деталью или узлом. Счетчик СО-66 рассчитан на эксплуатацию в сухой среде с температурами, граничные значения которых находятся в пределе от -10°C до +40°C. Показатель относительной влажностивоздушной среды, где используется устройство, может находиться в пределах от 30 до 80%. Технические характеристики: Предельное число фиксируемых оборотов - 999999; Гранично допускаемая погрешность при непрерывной работе - не больше одной единицы низшего разряда; Величина предельной частоты вращения приводного вала - 600 мин-1; Значение деления низшего разряда - 0,1 оборота; Максимальное значение крутящегося момента для приводного вала - 0,3 Н/м; Количество разрядов - 6; Средняя наработка на отказ, не меньше - 107; Средний рабочий ресурс - 3*10 (в 8 степени); Габаритныеразмеры, мм - 156x60x48; Вес устройства, г - 500. Марка/модель - Завод изготовитель - Страна происхождения - |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ С ОДНОГО ИСТОЧНИКА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах:

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: ____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
| ГОСТ | ------------------ |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
| --------------------- | ------------------- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: _____________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Начальник отдела контрактов             _______________ Султан Е.

Директор ДГиРМ                       _______________ Мекебаев Д Т