Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 232013.900.000050 | 230000521 | Заполнитель | Глина мертель шамотный предназначен для связывания алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке. Технические характеристики: Тип - шамотный; Номер мертеля -36; Массовая доля Al2O3, не менее % - 36; Условия поставки – предоставление сертификата соответствия; Нормативно-технический документ - ГОСТ 6137-97. Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком). |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: 12 месяцев

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: не требуется

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
|  | не требуется |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
|  | не требуется |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения:

Директор ДМТС             _______________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор ДМ                  _______________  Нуртазаев Б.З.