Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 239911.500.000000 | 230001853 | Картон | Картон КАОН-1 огнестойкий изоляционный материал. Назначение - применяют в качестве облицовочного и теплоизоляционного материала для уплотнения соединений в приборах и аппаратах, для изготовления прокладок, в качестве наполнителя в комбинированных асбометаллических прокладках, устанавливаемых в коммуникациях. Технические характеристики: Материал - волокна хризотил-асбеста, пропитанного бакелитом. Марка - КАОН-1, картон асбестовый общего назначения; Габариты ТхДхШ, мм – не менее 6х1000х800; Давление при температуре 300 - 400C, Мн/м2 (кгс/см2) – не менее 4 (40); Нормативно-технический документ - ГОСТ 2850-95. Условия поставки – предоставление сертификата соответствия; Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком). |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: 12 месяцев

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: не требуется

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
| ГОСТ 2850-95 | не требуется |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
|  | не требуется |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения:

Директор ДМТС             _______________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор ДМ                  _______________  Нуртазаев Б.З.