Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 279032.000.000056 | 270006242 | Тележка | Тележка ТРМ-04 для транспортировки баллонов цельносварной конструкции. Тележка оснащена ложементами для установки баллона на платформе и цепью с быстросъемным разъемом для надежной фиксации баллона и безопасной транспортировки. Технические характеристики: Колеса поворотные, шт – 1; Неповоротные колеса, шт – 2; Грузоподъемность, кг не более – 150; Количество баллонов для транспортировки, шт не более – 2; Масса, кг не более – 22; Нормативно-технический документ - ГОСТ 5191-79. Условия поставки: - сертификат качества/соответствия; Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком). |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: 12 мес.

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: не требуется

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
| ГОСТ 5191-79. | --- |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: __ не требуется

Директор ДМТС             _______________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор ДМ                  _______________ Нуртазаев Б.З.   рукции. Тележка ТРМ-04 оснащена ложемпасной транспортировки. Окрашена грунт-эмалью серого цвета.

жка ТРМ-04 оснащена ложементами для установки баллона на платформе и цепью для надежной фиксации баллона и безопасной транспортировки. Окрашена грунт-эмалью серого цвета.

Тележка ТРМ-04 для транспортировки газовых баллонов цельносварной конструкции. Тележка ТРМ-04 осн-эмаль