Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 329911.500.000002 | 270009110 | Каска | Каска защитная с наушниками предназначена для защиты головы работающих от механического повреждения, поражения электрическим током и воздействия высокочастотного (шипящего, свистящего, звенящего) шума с уровнем не менее 26 дБ. Требования к каске:- каска должна быть прочной;- материал каски должен быть АБС-пластик;- со встроенными разъемами для установки наушников;- иметь вентиляционные отверстия, чтобы обеспечивать оптимальную регулировку воздушного потока и комфорт при долговременном использовании;- оголовье должно обеспечивать особый комфорт при длительном ношении;- оголовье должна быть быстро регулировкой (с храповым регулятором быстрого действия), от 52 до 61 см должна надежна фиксировать каску на голове;- обязательное наличие ремешка для каски для крепления на подбородок.- должна отвечать требованиям ГОСТ Р 12.4.207-99 к электрической изоляции, боковой деформации. Каска должна быть изготовлена из полиэтилена высокой плотности, стабилизированный ультрафиолетом (для защиты каски от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, атмосферных и климатических факторов),Каска должна обеспечивать защиту носителя от кратковременного случайного контакта с находящимися под напряжением электрическими проводниками при напряжении до 440 В переменного тока- температурный режим, С - от -50 до +50;- цвет - белый;- нормативно-технический документ - ГОСТ Р 12.4.207-99 (EN 397-2001).Требования к наушникам:- должна быть широкая и мягкая внутренняя поверхность держателя, которая должна обеспечивать хорошую посадку;- наушники должный иметь регулируемую систему прижатия к голове;- двухточечная система наушников должны обеспечивать равномерное распределение давления по периметру амбушюр;- должен иметь специальные вставки;- наушники должны обеспечивать снижение шума и предоставлять максимум пространства для ушей внутри.- акустическая эффективность, дб - 26;- нормативно-технический документ - EN 352-1, EN 352-3. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - Завод изготовитель - Страна происхождения - |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: ____________________________________________________________

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: _________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: ____________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Приложение: Перечислить все Приложения при их наличии (графические, эскизные, табличные, в случае необходимости и применимости к данной закупке, опросный лист к технической спецификации прилагается, количество листов)

Директор департамента МТС                                                        Давлеткильдеев Р.И.

Заместитель директора

Департамента ОТ и ОС                                                                   Мукангалиев Ж.Ж.