Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 281220.900.000028 | 120009985 | Штанга | Штанга насосная с скребками и центраторами. Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам; Техничнеские характеристики: Тип штанги – штанга насосная; Условный диаметр, мм - 22; Длина штанги, мм - 8000; Группа прочности - С; Комплектация - со скребками и центраторами, с навинченной на один конец соединительной муфтой - 22мм; Характеристики центраторов: Подвижные скребки устанавливаются (защелкиваются) между неподвижными и препятствуют отложению парафина и смол на теле шланги, для работы в колонне НКТ - 73х5,5; Количество скребков:- подвижных - 6, - неподвижных - 7; Конструктивные исполнения: - неподвижные скребки-центраторы; - плавающие скребки; Материал - высокопрочный стеклонаполненный полиамид; Стойкость к коррозии - любые пластовые условия, в том числе содержащие сероводород и с температурой, С, до - плюс 110; Коэффициенты трения: - статический - 0,15,- динамический - 0,11; Прочность посадки на сдвиг, т - 2 - 2,2; Прочности скребка на сжатие, т - 8,8 - 12,7; В одном комплекте по 80шт. штанги. В комплекте штанговращатель с тросовым приводом предназначен для поворота штанговой колонны при добыче нефти скважинными штанговыми насосами. Допустимый крутящий момент, не менее кгс/м – 12. Доустимая статистическая нагрузка на штанговращатель, кгс – 18000. Допустимая глубина скважины не более, м - 2500. Допустимая масса штанговой колонны не более, кг – 15000. Максимальное усилие на поворотном рычаге не более, кгс – 5. Угол поворота штанговой колонны за один двойной ход, град – 20. Масса, не более – 25 кг. Габаритные размеры: длина х ширина х высота, мм не более 388х182х125. Допустимая статическая нагрузка на штанговращатель, не менее кгс – 14000. Марка/модель -Завод изготовителя -Страна происхождения -(заполняется поставщиком) |

ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

1) Представление гарантии на качество предлагаемых товаров (если применимо).

Срок гарантии в месяцах: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки

2) Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок: ____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Пример: (Требования по энергоэффективности на закупаемые работы и услуги, а также законодательные требования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (класс энергосбережения, ссылки на технические стандарты, нормативно-техническую документацию)

3) Технические стандарты

| Наименование стандарта | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
| (ГОСТ 31825-2012) | ------------------ |

4) Нормативно-технические документы

| Наименование документа | Не зарегистрирован в РК |
| --- | --- |
| --------------------- | ------------------- |

5) Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю (нужное подчеркнуть):

- осуществляются закупки ТРУ для доукомплектования, модернизации, дооснащения, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта;

- осуществляются закупки приобретения товаров в соответствии с проектной (проектно-сметной) документацией.

6) Дополнительные технические требования к закупаемому лоту, требующие документального подтверждения: _____________________________________________________________________

(В данном разделе указывается дополнительные требования к поставке товаров. Пример: монтаж оборудования и пусконаладочные работы; иные требования (наличие разрешительных документов при монтаже оборудования и т.д.).

Директор ДМТС                       _______________ Давлеткильдеев Р.И.

Директор ДДНГ                       _______________ Жилкишиев М.Ж.